## Slide 1: Batería Auxiliar
Integrantes: Cristopher Pinilla, Ángelo Zurita, Marcos Paineval.
Docente: Lissette Salamanca.
Asignatura: Funciones y Geometría.
Carrera: Mecánica y Electromovilidad Automotriz.
Sección: 21

## Slide 2: Proyecto
Nuestra función principal, es dar solución a la puesta en marcha de los vehículos convencionales, cuando su batería de servicio esté descargada, por múltiples razones, sean la presentación de la falla de la misma, uso excesivo de los accesorios de vehículo o simplemente un descuido.
Se busca dar solución mediante una batería adicional que se encuentra fuera de línea mientras esté el vehículo en funcionamiento o apagado, previniendo de una descarga de la batería auxiliar, manteniendo esta siempre cargada y disponible para la puesta en marcha del vehículo.

## Slide 3: Temas a investigar
Nuestra primera problemática será solucionar, como cargaremos dos baterías y deberemos calcular la energía que debe entregar el alternador, en base al vehículo a abordar, dado que distintos vehículos presentan sistemas distintos de partida y de capacidades variables según modelo (Ley de Ohm).
La segunda variable, será calcular las capacidades del circuito de conexión y desconexión del circuito auxiliar, puesto que este lo diseñaremos de cero y debemos calcular la capacidad de los distintos componentes incluso de la capacidad de los cables de la conexión principal además de los sistemas de protección del circuito.

## Slide 4: Objetivo
El objetivo principal es que el vehículo no presente problemas al momento de la puesta en marcha del motor, dotando al vehículo de un sistema auxiliar de suministro eléctrico, suficiente para la puesta en marcha y que esta línea sea un circuito aparte que no se descargue junto con el circuito de fábrica. A fin de cuentas, que este circuito nos permita salir de algunos percances sin la necesidad de requerir ayuda.

## Slide 5: Preguntas
¿En qué momento es necesario ocupar la segunda batería?
Al momento de la puesta en marcha del vehículo y que este carezca de la energía suficiente para dicha acción.
¿Cuál es la mejora en nuestro vehículo, al tener una carga extra?
Tendremos una conexión auxiliar de suministro de energía eléctrica, la cual permitirá hacer un intercambio de batería, no de manera física , si no, a través de un interruptor
¿En qué momento puede fallar la batería de servicio?
Cuando utilicemos instrumentos del vehículo mientras este no se encuentre con el motor funcionamiento, ya que de esta manera no se está recuperando la carga ocupada, puede ser por un descuido de las luces o solo por ocupar la radio un tiempo prolongado, batería en mal estado, entre otras.
¿Por qué puede fallar la batería de servicio?
Esta puede fallar por el uso prolongado de esta ya que esta se va degradando con el paso del tiempo y tiene un plazo de vida útil, además intervienen varios factores, como un déficit de carga del alternador o un uso prolongado de esta sin que esta se valla recuperando, entre otras. Cabe mencionar que hasta el no uso de esta puede ser perjudicial para su vida útil.

## Slide 6: Temas iniciales a abordar
Duración de la batería
Capacidad de carga del sistema de recuperación (alternador)
Tecnología a utilizar
Capacidad de los componentes necesarios y su durabilidad
La fiabilidad
Impacto ambiental
Cálculo de los componentes

## Slide 7: Cronograma
Tareas | Productos | Plazos | Responsables | Insumos
Calcularemos la capacidad necesaria del alternador | Resultante de la capacidad del alternador que ocuparemos o si es necesario uno adicional. | 1 semana | Cristopher Pinilla Ángelo Zurita | Cuaderno, Lápiz y calculadora
Diseñar un sistema de accionamiento | Sistema de accionamiento | 9 días | Rogers Ormeño Marco Paineval | Relevadores, cables, bornes, artículos eléctricos y electrónicos
Diseño de un prototipo | Comprobar el funcionamiento del sistema | 11 de diciembre | Todos los integrantes | Indefinidos momentáneamente

## Slide 8: Herramientas y sus necesitades
Multímetro digital: para efectuar distintas medidas a algunos componentes que son parte del circuito; como motor de partida y relevadores, además, mediremos algunos parámetros del circuito más que nada el voltaje y amperaje.
APP Proto: es un simulador de circuitos eléctricos y electrónicos, que nos ayudara con los cálculos en el ámbito de la aplicación de la ley de Ohm.
Coelectix: este sitio nos ayudará a realizar cálculos para la dimensión de los cables que debemos utilizar.

## Slide 9: Realización de medidas
Se efectuará una medición del circuito en su máxima capacidad, lo que buscamos es tener información de la cantidad de corriente vamos a utilizar. Con el fin de tener un cálculo aproximado del diámetro del cable que vamos a utilizar.
El equipo que utilizaremos para medir dicho amperaje es un accesorio del multímetro, el cual entrega un valor que se expresa en el multímetro en Volts, lo cual deberemos hacer una conversión la cual es que, por cada10 milivolts(0.010) será el equivalente a 1 Amper
Para hacer la conversión solo debemos dividir por 10 en resultado obtenido en el multímetro
Figura 1multímetro y pinza amperimétrica (creación propia)

## Slide 10
Realizamos la medición del amperaje cuando al vehículo se le da arranque y procedemos a hacer la conversión dicha anteriormente.
Realizaremos otra medición, pero esta vez solo dando contacto, la cual nos dirá el consumo de los componentes del circuito adicionales al circuito de partida del vehículo. Estos valores los vamos a restar para saber el consumo solo del circuito de arranque.
Figura 2 medición de amperaje a su capacidad máxima (creación propia)
Figura 3 medición de amperaje con contacto en ON ( creación propia)

## Slide 11: Conceptos matemáticos
Ley de ohm, esta ley dice cuando dos baterías se encuentras conectadas en paralelo el voltaje es el mismo y se suman el amperaje, en este caso nos encontraremos que si una batería baja su voltaje se promediará con la otra batería, lo cual es poco eficiente, por eso diseñamos un sistema que nos permita accionar la batería auxiliar y desconectando la batería que trae originalmente.
Figura 4 circuito excluyendo la batería que trae el vehículo (creación propia)

## Slide 12: Aplicación de las matemáticas
Para todo lo que son los circuitos eléctricos y electrónicos se ocupa una base llamada Ley de Ohm, la cual es empleada para calcular la capacidad de la corriente que fluye por los circuitos, pero en este trabajo se utilizaron herramientas de medición como el multímetro y de simulación como es la APP Proto. Facilitando enormemente la mayoría de los cálculos.
Bases de la ley de Ohm

## Slide 13: Dimensiones de los cables
De igual manera para calcular la sección de un cable (espesor) existe una fórmula que se basa en los amperes consumidos y la distancia del conductor que ocuparemos. (A=Pi x R²) estos datos se reemplazan y despejamos nuestra incógnita, pero para este tipo de casos los existen tablas comparativas y de referencia, además existen sitios web que con el ingreso de algunos datos podremos saber con seguridad que diámetro de cable utilizar.
Tenemos que tener en cuenta que a método de prevención sobre dimensionaremos los cables

## Slide 14: Bitácora
Fecha | Detalle/acción/tarea | Responsables | Observaciones generales
02-Dic | Se realiza mediciones en componentes del vehículo | Cristopher pinilla | 12.75V la bateria 0.8 ohm el motor de arranque
03-Dic | Se mide la distancia de vehículo entre el capo y el maletero para ver cuanto necesitaremos para el proyecto | Cristopher pinilla | La distancia es de 430cm Ocuparemos alrededor de tres metros
04-Dic | Elaboración de diagrama eléctrico para el proyecto | Rogers Ormeño | 
05-Dic | Realización de cálculos del circuito | Rogers Ormeño |